## Slide 1: Fundamentos de Redes IP

## Slide 2: ¿Qué es una red?
Sistema de dispositivos interconectados que se comunican utilizando una serie de protocolos de comunicaciones

## Slide 3: ¿Qué es una red?
Expandir el número de dispositivos conectados → Switches
Todos los dispositivos están en la misma red
A
B

## Slide 4: Modelo TCP/IP
Describe líneas generales para el diseño y la implementación de protocolos de red
Define cuatro capas:
  Acceso → protocolos y hardware para la transmisión de datos en un medio físico
  Red → protocolos para la transmisión de información de un extremo a otro
  Transporte → protocolos para la transmisión de información entre procesos remotos
  Aplicación → protocolos para la implementación de servicios
INTERNET
Red A
Red B
Navegador
Servidor
Web

## Slide 5: Encapsulado
APLICACIÓN/SERVICIO
APLICACIÓN/SERVICIO
TRANSPORTE
APLICACIÓN/SERVICIO
TRANSPORTE
RED
APLICACIÓN/SERVICIO
TRANSPORTE
RED
ACCESO
Ethernet (IEEE 802.3x)
IP
TCP/UDP

## Slide 6: Direcciones MAC e IP
Direcciones MAC
  48 bits (6 bytes)
  Dirección hardware → Almacenada en el firmware de la tarjeta
  Los 3 primeros bytes corresponden al OUI
  Los 3 últimos los asigna de modo único el fabricante
Direcciones IP
  32 bits
  L primeros → Identificador de red
  Los restantes → Identificador de host
  Notación dotted quad
    se agrupan los 32 bits en 4 grupos de 8 bits
    notación decimal de cada uno de los grupos separados por puntos
  Se configuran mediante software en la interfaz

## Slide 7: Prefijos
Denotan un conjunto de direcciones IP que tienen los primeros L bits en común (el mismo identificador de red)
Consta del prefijo y la longitud expresados como PREFIJO/LONGITUD
El tamaño de ese conjunto es 2(32-L)
Ejemplos:
  147.83.115.0/24 → 256 direcciones
  10.0.1.0/27 → 32 direcciones
Las redes IP se denotan con un prefijo
  En una red IP no se pueden asignar ni la primera (dirección de red) ni la última (dirección de broadcast) dirección contenida en el prefijo
  Número de direcciones asignables → 2(32-L)-2
Una red IP se expresa como un prefijo pero un prefijo no necesariamente corresponde a una red IP

## Slide 8: Comunicaciones IP en la misma red
Un dispositivo construye un paquete con
  dirección IP origen igual a la que tiene en la interfaz conectada a la red
  dirección IP destino igual a la que tiene el destino en la interfaz conectada a la red
Al entramarse en nivel 2 se necesita saber cuál es la MAC de la interfaz destino
  Protocolo ARP: Averiguar cuál es la MAC de la interfaz donde se ha configurado la IP destino
  Se mantiene una caché ARP que almacena el par (IP, MAC)