## Slide 1: Emulación de un sistema AFDX

## Slide 2: End System Transmisor
End System
PARTITION 1
UDP1
UDP2
Cada puerto UDP está asociado con UN VL
IP source address
Cada partición tiene su dirección IP
SOURCE MAC ADDRESS (A or B)
PARTITION N

## Slide 3: End System Receptor
End System
PARTITION 1
UDP1
UDP2
IP dest addr VLx
DEST MAC ADDRESS (VLx)
PARTITION N
DEST MAC ADDRESS (VLy)
IP dest addr VLy
IP dest addr VLy
UDP2
Las direcciones MAC e IP destino son Multicast

## Slide 4: Direccionamiento MAC - Destination Address
Un VL está identificado de modo único por la dirección MAC destino
48 bits
Campo constante [32 bits] | Identificador de VL [16 bits]
xxxx xx11 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx xxxx
El integrador de sistemas establece ambos campos
El campo constante debe ser el mismo para todos los ES de una misma red AFDX
  xx[1 group address][1 locally administered]
OJO: en Linux no se puede forzar el bit de locally administered a 1 => 0

## Slide 5: Direccionamiento MAC - Source Address
La dirección MAC debe ser Individual y Localmente administrada
48 bits
Campo constante [24 bits] | User_Defined_ID [16 bits] | Interface_ID [3 bits] | Constant field [5 bits]
02 00 00 | XX XX | xxx | 0 0000
Campo constante 02: 0000 001[locally administered]0[individual] 00 00
El campo User_Defined_ID se establecerá en función del direccionamiento IP decidido por el integrador de sistemas.

## Slide 6: Direccionamiento MAC - Source Address
El campo Interface_ID indica a cuál de las dos redes redundantes AFDX está conectada la interfaz
Interface_ID | Significado
000 | No se utiliza
001 | La interfaz está conectada a la red A
010 | La interfaz está conectada a la red B
011 | No se utiliza
100 | No se utiliza
101 | No se utiliza
110 | No se utiliza
111 | No se utiliza

## Slide 7: Direccionamiento IP - Source Address
La dirección IP identifica la partición transmisora asociada con el ES
Tiene que ser clase A y privada unicast => 0000 1010 -- 10.0.0.0/8
IP Unicast Addressing Format [32 bits]
Class A & Private IP address [8 bits] | User_Defined_ID [16 bits] | Partition ID [8 bits]
0000 1010 | nnnn nnnn nnnn nnnn | Spare field [3] | [5]
User_Defined_ID: elegido tal que todas las direcciones IP sean únicas
Partition_ID
  Spare field = 000 (a menos que en un sistema haya más de 32 particiones)
  Los últimos 5 bits identifican la partición

## Slide 8: Direccionamiento IP - Destination Address
La dirección IP destino puede ser:
  La dirección IP unicast del destino
  Una dirección IP multicast del prefijo 224.224.0.0/16
IP Multicast Addressing Format [32 bits]
[4 bits] | [28 bits]
1110 | IP Multicast Identifier
 | Constante [12 bits] | Virtual Link Identifier [16 bits]
 | 0000 1110 0000 | xxxx xxxx xxxx xxxx